ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**  **** 2016 года                          с. Разъезжее                              № ** п.

« Об утверждении схемы

водоснабжения с. Разъезжее

Ермаковского района до 2027 г. »

На основании статьи 28 Федерального Закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  руководствуясь ст. 7, ст. 18 Устава Разъезженского сельсовета, рассмотрев схему водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края до 2027 года администрация Разъезженского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края до 2027 года согласно приложения №1 к настоящему постановлению

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского  сельсовета                                      Т.Ф. Вербовская

Приложение № 1

к постановлению администрации

Разъезженского сельсовета

№ ** от         .2016 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С. РАЗЪЕЗЖЕЕ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО                          КРАЯ ДО 2027 г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения с. Разъезжее Ермаковского района Красноярского края разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Заказчиком;

и в соответствии с требованиями:

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

# -  Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения"

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в с. Разъезжее.

Мероприятия  охватывают  следующие  объекты  системы  коммунальной

инфраструктуры в системе водоснабжения – водозабор (подземный), водонапорную башню, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов  систем  водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств инвесторов,	 путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Целями разработки схемы водоснабжения являются:

-  обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц с. Разъезжее;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем	 внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения новых объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

-  Создание современной коммунальной инфраструктуры с. Разъезжее.

-  Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

-  Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

-  Улучшение экологической ситуации на территории поселка.

-  Увеличение мощности систем водоснабжения.

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Разъезжее.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Разъезжее являются подземные воды голоценового аллювиального водоносного горизонта.

Система водоснабжения с. Разъезжее состоит из:

- 1 скважины;

- водонапорной башни;

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 240 м3/сут., фактическая – 26,8 м3/сут.

Скважина водозабора расположены в наземном павильоне, оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-140.

Дебит скважины 10 м3/час (2,78л/с);

Протяженность водопроводных сетей с. Разъезжее составляет  6,12 км в т.ч. стальные – 0,11, чугунные – 2,06 , пластмассовые – 3,01, полипропиленовые – 0,94. На сетях водоснабжения имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 29 и 7 шт., соответственно.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории с. Разъезжее осуществляет ООО «Квант».

    - Территории с. Разъезжее, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время на территории с. Разъезжее имеются потребители не подключенные к централизованной системе водоснабжения.

1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории с. Разъезжее находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением,  сети и оборудование которой, эксплуатируются коммунальной организацией ООО «Квант».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В с. Разъезжее при обеспечении водоснабжением посредством подземного источника, качество воды соответствует установленным требованиям. Очистные сооружения отсутствуют.

Разводящие сети находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения потребителей, и как следствие возникла необходимость их перекладки. Качество воды, подаваемое потребителям, контролируется по показателям и отвечает требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Водопроводные сети эксплуатируются до 30 лет. Примерный износ составляет около 60 %. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Разъезжее | 6123,5 | 60 |

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

С. Разъезжее не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды в системе водоснабжения.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Оборудование и сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией ООО «Квант». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территории водопотребления жилой застройкой, за счет подключения новых потребителей к существующей водопроводной сети.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года.

Прирост абонентов на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Населенный пункт | Количество абонентов на 2016г. | Планируемое количество абонентов на 2027г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Разъезжее | 59 шт. | 77 шт. |

На 2027 год предусмотрено подключенных абонентов в   количестве 77 шт. Предполагается перспективное подключение новых объектов недвижимости: проектируемой школы, на 115 учеников, и  жилых домов, на выделенных и находящихся в резерве, земельных участках,  к сетям водопровода. Суточный расход составит Qсут. = 35,2 м3/сут. В том числе 26,8 м3/сут. – расход на хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, 8,4 м3/сут - расход воды на пожаротушение.

# 1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

# 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды.

За 2015 г. подано воды в сеть водопровода 9,8 тыс.м3. Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке за 2015 г. составили 0,4 тыс.м3.

Объем расчетного водопотребления по состоянию на 2015 г. абонентам составляет 9,4тыс.м3 из них (м3):

- населению – 9,078 тыс.м3;

- бюджетофинансируемым организациям – 0,322 тыс.м3;

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 103,3 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

На 2027г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 1,47 м3/час. В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа при условии хранения пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расхода в резервуарах чистой воды. Общий пожарный расход составит 7,73л/сек (1 пожар по 7,73л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 83,48м3.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Разъезжее.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 3

| Показатели | 2015 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 240 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 25,8 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 214,2 м3/сут. |

Прогнозные балансы потребления воды до 2027 г. с. Разъезжее.

Таблица 4

| Показатели | 2027 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 1920 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 35,2 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 1884,8 м3/сут. |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

Таблица 5

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы | 26,8 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 8,4 |
| Всего | 35,2 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ транспортировке.

Таблица 6

|  |  | 2015 г. |  |  | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годовые, м3 | Суточные, м3 | Годовые, м3 | Суточные, м3 |
| Фактические потери воды, м3 | 402,2 |  |  | 1,1 | 552,5 |  | 1,5 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Таблица 7

| 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- |
| Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год | Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год |
| 9801 | 9398,8 | 402,2 | 13400,6 | 12848,1 | 552,5 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ООО «Квант».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

- 2016-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

Технические обоснования основных мероприятий.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих  водопроводных

сетей:

  - в  связи  с  высокой  степенью  износа  существующих  водопроводных сетей;

- для	повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

    - Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в с. Разъезжее осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Предлагаются мероприятия:

- строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

- капитальный ремонт водонапорной башни

- Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Разъезжее;

- Строительство разводящих сетей водопровода;

- Устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях и медицинских учреждениях;

- Внедрение	измерительных	приборов,	приборов	контроля	на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

# Управляемость системой водоснабжения осуществляется по факту поступления информации в диспетчерскую службу ООО «Квант» по каналам связи. По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств, для устранения аварийной ситуации.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории с. Разъезжее.

Схема водоснабжения с. Разъезжее прилагается (Прил.№4).

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируемые зоны размещения объектов, с централизованной системой холодного водоснабжения, расположены в границах улиц Саянская, Новая, Молодежная, Орловская.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит 	предусматривать емкость 	с нейтрализационным	 раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном  расходе  хлора  более  1  т  допускается  применять  танки  заводского

изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Капитальные вложения в реконструкцию и развитие системы водоснабжения является необходимым фактором для выполнения основных функциональных задач - для надежного и качественного водоснабжения всех групп потребителей поселения.

Капитальные вложения в  реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения в долгосрочной перспективе (до 2027г.), ориентировочно составят – 15324,6 тыс. рублей (расчет выполнен на основании укрупненных сметный нормативов), из них:

1284,4 тыс. руб. –  капитальный ремонт водонапорной башни

1404,9 тыс. руб. - строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

12635,3 тыс. руб. – реконструкция трубопроводов системы водоснабжения в т.ч.

| Ду трубопровода, мм | Длинна, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 50 | 3350,25 | 5849,5 |
| 100 | 1186,01 | 2517,9 |
| 125 | 400,65 | 871,8 |
| 150 | 1494,75 | 3396,1 |

Таблица 8 Затраты на реконструкцию трубопроводов системы водоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина участков в зависимости от диаметра труб, м | Диаметр трубы, м | Стоимость замены участка водопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №22 | №23 | 156,56 | 3350,25 | 0,05 | 5849,5 |
| №24 | №25 | 35,12 |  |  |  |
| №25 | №26 | 40,16 |  |  |  |
| №27 | №26 | 81,9 |  |  |  |
| №28 | №27 | 208,63 |  |  |  |
| Гв-9 | №28 | 102,83 |  |  |  |
| №29 | Гв-9 | 42,51 |  |  |  |
| №19-8 | П№1 | 248,66 |  |  |  |
| №24 | №24-1 | 163,12 |  |  |  |
| №24-1 | №24-2 | 146,82 |  |  |  |
| №24-3 | Гв-10 | 54,88 |  |  |  |
| Гв-10 | №24-4 | 85,95 |  |  |  |
| №24-4 | №24-5 | 32,91 |  |  |  |
| №24-5 | Гв-11 | 22,36 |  |  |  |
| Гв-11 | №24-6 | 25,32 |  |  |  |
| №24-6 | №24-7 | 55,45 |  |  |  |
| №24-8 | №19-8 | 192,49 |  |  |  |
| №19-8 | №24-9 | 49,11 |  |  |  |
| №24-9 | Гв-12 | 39,79 |  |  |  |
| Гв-12 | Гв-13 | 43,85 |  |  |  |
| Гв-13 | №24-10 | 14,37 |  |  |  |
| №26-9 | №26-10 | 109,14 |  |  |  |
| №26 | П№7 | 430,18 |  |  |  |
| №4 | Р-1 | 19,82 |  |  |  |
| Гв-5 | Р-4 | 16,83 |  |  |  |
| №26-10 | №26-11 | 20,82 |  |  |  |
| №23 | №24 | 139,25 |  |  |  |
| №23 | КВ-11 | 6,09 |  |  |  |
| №24-7 | №24-8 | 76,55 |  |  |  |
| №24-2 | №24-3 | 13,04 |  |  |  |
| №23 | Д/сад | 87,99 |  |  |  |
| №23 | Котельная | 161,71 |  |  |  |
| №23 | Столовая | 95,35 |  |  |  |
| Гв-14 | Р-10 | 47,88 |  |  |  |
| №24-1 | Школа | 13,58 |  |  |  |
| Гв-11 | Р-6 | 28,6 |  |  |  |
| Гв-12 | Р-7 | 24,68 |  |  |  |
| №24-10 | Р-8 | 22,94 |  |  |  |
| Гв-13 | Р-9 | 7,7 |  |  |  |
| Гв-9 | Р-5 | 16,67 |  |  |  |
| №25 | Гв-14 | 37,01 |  |  |  |
| №7 | Р-3 | 19,16 |  |  |  |
| №5 | Р-2 | 22,47 |  |  |  |
| №24-8 | П№4 | 30 |  |  |  |
| П№4 | П№5 | 30 |  |  |  |
| П№5 | П№6 | 30 |  |  |  |
| Гв-7 | №26-9 | 281,34 | 1186,01 | 0,1 | 2517,9 |
| №26-9 | №26-8 | 53,73 |  |  |  |
| №26-5 | №26-4 | 109,03 |  |  |  |
| №26-3 | №26-2 | 73,29 |  |  |  |
| №26-4 | №26-3 | 136,52 |  |  |  |
| №26-8 | №26-7 | 152,66 |  |  |  |
| №26-2 | №26-1 | 74,41 |  |  |  |
| №26-6 | №26-5 | 165,58 |  |  |  |
| №26-7 | №26-6 | 139,45 |  |  |  |
| Гв-7 | №19 | 47,95 | 400,65 | 0,125 | 871,8 |
| №19 | №20 | 133,21 |  |  |  |
| №20 | Гв-8 | 89,84 |  |  |  |
| Гв-8 | №21 | 18,71 |  |  |  |
| №21 | №22 | 30,94 |  |  |  |
| №22 | Проектируемая школа | 80 |  |  |  |
| №18 | Гв-7 | 55,02 | 1494,75 | 0,15 | 3396,1 |
| №3 | Гв-2 | 27,95 |  |  |  |
| Гв-4 | Гв-5 | 44,52 |  |  |  |
| №11 | №12 | 206,55 |  |  |  |
| №5 | №6 | 34,97 |  |  |  |
| №7 | №8 | 30,96 |  |  |  |
| Гв-2 | №4 | 63,39 |  |  |  |
| №4 | №5 | 67,46 |  |  |  |
| №6 | №7 | 29,34 |  |  |  |
| №8 | №9 | 54 |  |  |  |
| №9 | №10 | 56,93 |  |  |  |
| №10 | Гв-3 | 103,12 |  |  |  |
| Гв-3 | №11 | 80,03 |  |  |  |
| №12 | Гв-4 | 28,09 |  |  |  |
| Гв-5 | Гв-6 | 15,33 |  |  |  |
| Гв-6 | №13 | 122,13 |  |  |  |
| №13 | №14 | 62,2 |  |  |  |
| №14 | №15 | 24,32 |  |  |  |
| №15 | №16 | 112,29 |  |  |  |
| №16 | №17 | 26,84 |  |  |  |
| №17 | №18 | 78,07 |  |  |  |
| Гв-1 | №3 | 39,04 |  |  |  |
| №2 | Гв-1 | 11,77 |  |  |  |
| Водонапорная башня | №2 | 7,02 |  |  |  |
| Скважина | Гв-1 | 113,38 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 12,635 |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды. Данные по исследованию состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить

100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях, доводится до руководства предприятия в целях принятия оперативного решения по локализации и нейтрализации аварийных ситуаций. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится в нормативные сроки.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

      - диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

      - аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

      - качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За	время	эксплуатации	(около 30 лет) водопроводные  сети сильно

износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 60%. Участились разрушения стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб требует замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

- На реконструкцию и капитальный ремонт системы водоснабжения, в связи с высокой степенью износа существующих систем водопровода и для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям необходимо         15,325 млн. рублей.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В с. Разъезжее  бесхозные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Поверочный  расчет»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. РАЗЪЕЗЖЕЕ

ДО 2027 ГОДА

Таблица 1

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гв-7 | №18 | 55,02 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1389 | 0,5 | 0,028 | 0,5 | 0,1063 | Пластмасса |
| №16 | №15 | 112,29 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1487 | 0,54 | 0,066 | 0,58 | 0,1138 | Пластмасса |
| №13 | Гв-6 | 122,13 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1565 | 0,56 | 0,08 | 0,66 | 0,1199 | Пластмасса |
| Гв-4 | №12 | 28,09 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1636 | 0,59 | 0,021 | 0,73 | 0,1252 | Пластмасса |
| №10 | №9 | 56,93 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 1,7 | 0,1815 | 0,65 | 0,001 | 0,01 | 0,0238 | Чугун |
| №9 | №8 | 54 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1853 | 0,67 | 0,001 | 0,01 | 0,0243 | Чугун |
| №7 | №6 | 29,34 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1898 | 0,68 | 0 | 0,01 | 0,0249 | Чугун |
| №5 | №4 | 67,46 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,199 | 0,72 | 0,001 | 0,01 | 0,0261 | Чугун |
| Водонапорная башня | №2 | 7,02 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 7,0 | 0,2115 | 0,76 | 0,072 | 10,3 | 0,3721 | Сталь |
| Гв-7 | №19 | 47,95 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0978 | 0,35 | 0 | 0,01 | 0,0154 | Пластмасса |
| №20 | Гв-8 | 89,84 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0859 | 0,31 | 0,001 | 0,01 | 0,0135 | Пластмасса |
| №21 | №22 | 30,94 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0827 | 0,3 | 0 | 0,01 | 0,013 | Пластмасса |
| №24 | №25 | 35,12 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0314 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0049 | Пластмасса |
| №25 | №26 | 40,16 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0273 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0043 | Пластмасса |
| №26 | №27 | 81,9 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0383 | 0,14 | 0 | 0 | 0,006 | Пластмасса |
| №27 | №28 | 208,63 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0342 | 0,12 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Пластмасса |
| №28 | Гв-9 | 102,83 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0302 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0047 | Пластмасса |
| №24 | №24-1 | 163,12 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0338 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0044 | Чугун |
| №24-1 | №24-2 | 146,82 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,033 | 0,12 | 0,001 | 0,01 | 0,0068 | Чугун |
| Гв-11 | №24-6 | 25,32 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0106 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0022 | Чугун |
| №24-8 | №19-8 | 192,49 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чугун |
| №19-8 | №24-9 | 49,11 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0194 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 | Чугун |
| №24-9 | Гв-12 | 39,79 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0141 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0018 | Чугун |
| Гв-12 | Гв-13 | 43,85 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0083 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0011 | Чугун |
| №19-8 | №29 | 272,79 | 0,09 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,79 | 0,01 | 0,0198 | 0,07 | 0,001 | 0 | 0,0031 | Пластмасса |
| №26 | №26-1 | 439,01 | 0,08 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,78 | 0,01 | 0,011 | 0,04 | 0,001 | 0 | 0,0022 | Пластмасса |
| №26-9 | №26-10 | 109,14 | 0,0736 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0053 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0012 | Пластмасса |
| Гв-7 | №26-9 | 281,34 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,041 | 0,15 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Чугун |
| №22 | №23 | 156,56 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0787 | 0,28 | 0,001 | 0,01 | 0,0124 | Пластмасса |
| №26-8 | №26-9 | 53,73 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0358 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,0071 | Пластмасса |
| Гв-1 | №3 | 39,04 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,2115 | 0,76 | 0,001 | 0,01 | 0,0277 | Чугун |
| №2 | Гв-1 | 11,77 | 0,125 | 0,5 | 0 | 0 | 7,0 | 0,2115 | 0,76 | 0 | 0,01 | 0,0176 | Сталь |
| №24-1 | Школа | 13,58 | 0,05 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | Чугун |
| №24-3 | Гв-10 | 54,88 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0272 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0056 | Чугун |
| Гв-10 | №24-4 | 85,95 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0253 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0052 | Чугун |
| №24-5 | Гв-11 | 22,36 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0163 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0034 | Чугун |
| №24-6 | №24-7 | 55,45 | 0,08 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,0086 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0018 | Чугун |
| №24-4 | №24-5 | 32,91 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0182 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0038 | Чугун |
| Гв-13 | №24-10 | 14,37 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0045 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0006 | Чугун |
| Гв-9 | №29 | 42,51 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0251 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0039 | Пластмасса |
| №25 | Гв-14 | 37,01 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0041 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0021 | Сталь |
| №18 | №17 | 78,07 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,144 | 0,52 | 0,042 | 0,54 | 0,1102 | Пластмасса |
| №19 | №20 | 133,21 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0938 | 0,34 | 0,001 | 0,01 | 0,0148 | Пластмасса |
| №17 | №16 | 26,84 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1446 | 0,52 | 0,015 | 0,54 | 0,1107 | Пластмасса |
| №14 | №13 | 62,2 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1525 | 0,55 | 0,039 | 0,62 | 0,1168 | Пластмасса |
| №15 | №14 | 24,32 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1493 | 0,54 | 0,015 | 0,59 | 0,1143 | Пластмасса |
| Гв-8 | №21 | 18,71 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,084 | 0,3 | 0 | 0,01 | 0,0132 | Пластмасса |
| Гв-3 | №10 | 103,12 | 0,0408 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1774 | 0,64 | 0,109 | 1,05 | 0,1455 | Пластмасса |
| №4 | Гв-2 | 63,39 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,211 | 0,76 | 0,001 | 0,01 | 0,0276 | Чугун |
| Гв-2 | №3 | 27,95 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,7 | 0,2115 | 0,76 | 0 | 0,01 | 0,0277 | Чугун |
| Гв-5 | Гв-4 | 44,52 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1623 | 0,58 | 0,032 | 0,71 | 0,1243 | Пластмасса |
| Гв-5 | Р-4 | 16,83 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0051 | 0,02 | 0,001 | 0,06 | 0,009 | Сталь |
| №12 | №11 | 206,55 | 0,0408 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,1676 | 0,6 | 0,159 | 0,77 | 0,1283 | Пластмасса |
| №26-10 | №26-11 | 20,82 | 0,0736 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0027 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0006 | Пластмасса |
| №26-4 | №26-5 | 109,03 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0243 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0048 | Пластмасса |
| №26-2 | №26-3 | 73,29 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,017 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0034 | Пластмасса |
| №26-3 | №26-4 | 136,52 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0197 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0039 | Пластмасса |
| №26-7 | №26-8 | 152,66 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0331 | 0,12 | 0,001 | 0,01 | 0,0066 | Пластмасса |
| №26-1 | №26-2 | 74,41 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0137 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0027 | Пластмасса |
| №5 | №6 | 34,97 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1911 | 0,69 | 0 | 0,01 | 0,025 | Чугун |
| №7 | №8 | 30,96 | 0,1 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,186 | 0,67 | 0 | 0,01 | 0,0244 | Чугун |
| №23 | №24 | 139,25 | 0,09 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0652 | 0,23 | 0,001 | 0,01 | 0,0103 | Пластмасса |
| №24-7 | №24-8 | 76,55 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0041 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0009 | Чугун |
| №24-2 | №24-3 | 13,04 | 0,08 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0285 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0059 | Чугун |
| №26-5 | №26-6 | 165,58 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,027 | 0,1 | 0,001 | 0 | 0,0054 | Пластмасса |
| №26-6 | №26-7 | 139,45 | 0,08 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0297 | 0,11 | 0,001 | 0 | 0,0059 | Пластмасса |
| №23 | Д/сад | 87,99 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,0043 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,0023 | Чугун |
| №23 | Котельная | 161,71 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 | Чугун |
| №23 | Столовая | 95,35 | 0,05 | 0,6 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,7 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0016 | Чугун |
| Гв-14 | Р-10 | 47,88 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0032 | 0,01 | 0,002 | 0,04 | 0,0056 | Сталь |
| Скважина | Гв-1 | 113,41 | 0,125 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,2111 | 0,75 | 0,071 | 10,3 | 0,3702 | Сталь |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«База данных водопроводных колонок,

пожарных гидрантов, источника»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. РАЗЪЕЗЖЕЕ

ДО 2027 ГОДА

Таблица 2

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 361 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,303 | 24,303 | 92,32 | 150,17 |
| КВ-10 | 336 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,598 | 48,598 | 783,19 | 1702,99 |
| КВ-11 | 335 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,596 | 49,596 | 1006,04 | 1864,64 |
| КВ-12 | 334 | 0,00405 | 0 | 10 | 384,596 | 50,596 | 0 | 0 |
| КВ-13 | 333 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,595 | 51,595 | 1721,46 | 2155,98 |
| КВ-14 | 331 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,595 | 53,595 | 2367,33 | 2364,61 |
| КВ-15 | 328 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,594 | 56,594 | 2907,84 | 2509,95 |
| КВ-16 | 332 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,595 | 52,595 | 2193,83 | 2308,74 |
| КВ-17 | 330 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 54,594 | 2668,66 | 2462,61 |
| КВ-18 | 329 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 55,594 | 3638,59 | 2598,65 |
| КВ-19 | 328 | 0,0045 | 0,004 | 10 | 384,594 | 56,594 | 5135,15 | 2675,2 |
| КВ-2 | 361 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,302 | 24,302 | 135,46 | 217,63 |
| КВ-20 | 327 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,594 | 57,594 | 4691,88 | 2831,85 |
| КВ-21 | 330 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,596 | 54,596 | 4469,49 | 2568,35 |
| КВ-22 | 331 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,596 | 53,596 | 4013,84 | 2493,94 |
| КВ-23 | 332 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,597 | 52,597 | 3653,15 | 2420,65 |
| КВ-24 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,597 | 51,597 | 3073,3 | 2284,13 |
| КВ-25 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,598 | 51,598 | 2698,13 | 2175,1 |
| КВ-26 | 333 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,598 | 51,598 | 2185,28 | 2009,52 |
| КВ-27 | 336 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,599 | 48,599 | 1792,58 | 1870,07 |
| КВ-28 | 327 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,6 | 57,6 | 1406,1 | 1717,41 |
| КВ-29 | 337 | 0,0027 | 0,003 | 10 | 384,6 | 47,6 | 3297,24 | 1793,64 |
| КВ-3 | 355 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,3 | 30,3 | 276,6 | 423,83 |
| КВ-4 | 350 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 385,108 | 35,108 | 297,68 | 606,98 |
| КВ-5 | 348 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,948 | 36,948 | 324,5 | 813,53 |
| КВ-6 | 344 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,805 | 40,805 | 353,31 | 1023,6 |
| КВ-7 | 340 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,686 | 44,686 | 382,18 | 1222,41 |
| КВ-8 | 338 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,6 | 46,6 | 458,59 | 1430,29 |
| КВ-9 | 337 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 384,599 | 47,599 | 609,1 | 1563,5 |
| ПГ-6 | 327 | 7,73 | 7,73 | 10 | 384,596 | 25,971 | 4469,49 | 2568,35 |

Таблица 3

| Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота воды в источнике, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 2 | 369 | 8,0 | 0,125 | 385,378 | 16,378 | 0,211 | 0,761 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«Пьезометрические графики сети водоснабжения»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. РАЗЪЕЗЖЕЕ

ДО 2027 ГОДА